## Slide 2: Aplicaciones generales del gas licuado

## Slide 3: Soluciones para la Industria
Generación de vapor en calderas
Calentamiento de agua y soluciones.
Calefacción y agua caliente en campamentos
Calefacción de talleres y galpones
Secadores directos
Grúas horquillas

## Slide 4: Soluciones Industriales
Generación eléctrica
(motores)
Hornos de refino
Generación eléctrica
(turbinas)
Calentamiento de canaletas y ruedas de moldeo
Horno fundición
Tratamientos térmicos

## Slide 5: DESARROLLO DE MERCADOS NO TRADICIONALES

## Slide 6
GLP EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA AISLADA OBSERVATORIO ASTRONOMICO
Antofagasta, II Región Chile.
Consumo anual: 3.600 ton/año
Aplicación:
  Turbina Co-Generación eléctrica 3,5 Mw de potencia
  Uso: Cogeneración(electricidad y agua caliente)
    Climatización y electricidad para equipos.
    Agua caliente sanitaria
Uso de GLP en fase Líquida a alta presión

## Slide 7
GLP EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA AISLADA OBSERVATORIO Y RADIOTELESCOPIOS
San Pedro, II Región Chile
Consumo anual:
  Potencial 10.000 ton/año
Aplicación:
  3 Turbinas Generación eléctrica 6 MW cada una de potencia.( 18 Mw instalado)
  Uso: Electricidad para radiotelescopios y recinto general.
  Uso de GLP fase Líquida a alta presión.

## Slide 8: Generación Eléctrica con Turbinas Zonas Aisladas
El desafío:
  Suministro de Butano líquido a 40 Bar de presión constante.
  Flujo peak:
    1.400 kgs/hora(16.800 Mcal/hora; 19.500 Kw)
    1.000 ton Gas licuado/mes
  Lugar: Desierto Atacama, 3.200 msnm.
  Logística garantizada:
    Movilizar 50 camiones/mes( 1.000 ton/mes)
    Diseño planta de descarga de gas eficiente.
  Almacenamientos seguros(autonomía).

## Slide 9: La solución técnica
Transporte terrestre al cliente
Montaje estanques sobre las bases
El terreno: 3.200 msnm,
Diseño Bases para recibir 3 estanques de 200 m3
Transporte al cliente:
Estanques: 30 mts x 3 mts diámetro

## Slide 10: La solución técnica
Construcción del sistema mounded para la central
Central terminada con sistema Mounded
El terreno: 3.200 msnm,
Diseño Bases para recibir 3 estanques de 200 m3

## Slide 11
Sistema de Bombeo de Butano líquido que asegura finalmente la entrega de 50 bar a las turbinas

## Slide 12: GLP EN GENERACIÓN ELÉCTRICA TURBINA CICLO COMBINADO
Consumo Potencial
  3.000 ton/mes
Aplicación:
  Quemadores Auxiliares segundo ciclo(turbina vapor).
  Agregan 45 Mwe a planta generadora

## Slide 13: GLP EN GENERACION ELECTRICA Quemadores auxiliares Turbina Ciclo Combinado
Desafío técnico:
  Suministrar Propano en estado de Vapor a un presión 5 Bar a los quemadores( Presiones habituales < 1 Bar), evitando licuefacción del propano en las líneas.
  Para una demanda instantánea: 100.000 Mcal/hora( eq. 116 Mw)
  Consumo de gas licuado = 100 ton/día. ( 5 camiones día 20 ton)

## Slide 14: La solución técnica
Diseño de sistema de descarga con capacidad 40 m3/hora
Peak = 6 camiones 20 ton al día.
Bombas para transportar propano líquido a 300 mts a 8 Bar ( desde estanques a punto de consumo)
Piping(blanco) transporte propano líquido( 300 m) hasta punto de consumo
Instalación de Vaporizador de Baño de Agua con Capacidad 5.000 Galones/hora
Piping líquido llega hasta el vaporizador
Piping líquido(blanco)ingresa al vaporizador

## Slide 15: La solución técnica
Montaje Vaporizador
Sistema integrado Vaporizador +
Sistema de regulación y estanque pulmón para absorber peak de demanda
Punto de consumo: a 30 metros desde los vaporizadores. Eliminando posibilidades de licuefacción del propano vaporizado a 5 bar.
Mirilla: Quemadores auxiliares quemando propano
Sistema reguladores pilotados, presión de salida 5 bar
Central de Ciclo combinado
Quemadores auxiliares = 45 Mwe con propano.

## Slide 16: GLP EN LA MINERIA BUTANO LÍQUIDO
Consumo Anual
  9.600 ton/año
Aplicación en procesos:
  Rueda de moldeo
  Hornos Refino de Cobre
  Uso GLP en estado líquido
Beneficios:
  Baja emisiones CO2
  Eficiencia Energética frente a otros combustibles.

## Slide 17: GLP EN LA INDUSTRIA APLICACIÓN BUTANO VAPORIZADO
Aplicación Butano Olefínico(Refinería) en Calderas de vapor: (Sustitución de diesel)
  40.000 ton/año
  Beneficios:
    Eliminación de robos
    > 10 % ahorro de costos frente al diesel.
  Aplicación:
    Uso: Calderas vapor desde 2 hasta 28 ton Vapor/hora
    Sustitución de diesel
Más de 50 calderas convertidas.
Caldera doble quemador 21 Ton V/h
Caldera Loos 28 [Ton V/h]
Caldera 8 [Ton V/h]
Central 110 m3 con sistema de bombeo
para butano

## Slide 18: Uso butano olefínico vaporizado en Calderas
Desafío técnico:
  Desarrollar una instalación de gas:
    Que permitiera quemar el butano olefínico(> 50% olefinas) en estado gaseoso, a presión estable, evitando su condensación en las líneas, en condiciones de trabajo con temperaturas ambientales cercanas a 0°C. (Situación Invierno Chileno)
    Evitar y/o controlar la producción de aceites al vaporizar(calentar) el butano con olefinas, que dificultara la operación de válvulas y de los quemadores.

## Slide 19: Soluciones técnicas
Estanques con bomba líquido
Sistema Bombeo para
mantener presión butano estable
Rack de Vaporización
Uso Vaporizadores de Agua caliente: Menor producción de aceites.
Rack de Vaporización: Caldera agua + vaporizadores
Batería de vaporizadores con agua caliente
Logística dedicada a Butano:
40.000 ton/año( 4.000 descargas de 10 ton)

## Slide 20: Soluciones técnicas
Filtro pañete antes tren gas
Pulmón Decantador
Instalación Válvula Seguridad
Corte frente a hermeticidad
Sistema integrado:
Separador + Pulmón decantador
6”
Separador por impacto
Control de aceites y seguridad en líneas

## Slide 21: GLP EN MOTORES NÁUTICOS INDUSTRIA SALMONERA
Consumo:
  3.000 ton/año
  Beneficios:
    Eliminación de robos
    20% ahorro de costos
  Aplicación:
    Conversión de motores de gasolina a gas licuado.
Más de 600 motores convertidos

## Slide 22: Uso Gas en Motores Marinos Industria Salmonera
El Desafío:
  Capacidad técnica de conversión de motores de gasolina a gas licuado
  Desarrollo de Logística de distribución para llegar a los centros de cultivo de las salmoneras, en zonas aisladas(puntos amarillos del mapa)
  Implementación de centrales de almacenamiento de gas en los clientes.

## Slide 23
La Solución
Instalaciones para abastecimiento Glp
1.
Surtidores en
tierra para llenar
cilindros portatiles
2.
Surtidores en
muelles o pontones
para llenar
directamente tks
fijos ó cilindros

## Slide 24
La solución…
Maniobras de reabastecimiento
(coordinación
de mareas)
Con o sin
bajada del
camión

## Slide 25
La solución
Maniobras de reabastecimiento

## Slide 26
La solución

## Slide 27
La solución

## Slide 28: GLP EN SOLUCIONES HÍBRIDAS GAS-SOLAR
Aplicación
  Calentamiento de agua para procesos , agua caliente sanitaria y/o para calefacción
  Más de 1.500 soluciones solar-gas desarrolladas en viviendas individuales y en edificios.
  La solución solar gas sustituyó en varios casos la solución solar eléctrica.
  Agua sanitaria para campamentos mineros
Beneficios:
  Ahorros sobre el 50% en calentamiento de agua sanitaria.
Campamento Minero

## Slide 29
GLP AUTOMOTOR
Punto de venta Arica
Consumo Anual
  + 5.000 ton/año
Clientes
  2.000 autos dedicados (uso exclusivo GLP)
  1.000 autos convertidos (uso dual gas-gasolina)
Beneficios:
  Menores emisiones
  Ahorros frente a la gasolina( > 10%)
Punto de venta Rancagua